BEDIENINGSHANDLEIDING

WEATHER-MATIC REGENAUTOMAAT TYPE MARK 6A, 8A, 12A - 230

PROGRAMMEREN

Alvorens de automaat te programmeren dient u eerst de funktiekeuzeschakelaar in de stand AUTO

te zetten. Als nu op het venster de klok zichtbaar is met tussen de uren en de minuten een

knipperende dubbele punt, kunt u de MARK automaat volgens de onderstaande aanwijzingen gaan

programmeren. Indien het venster "00:00" toont en knippert, dient u eerst op de rode schakelaar

STOP/CLEAR te drukken. Daarna kunt u de MARK automaat volgens de onderstaande aanwijzingen

programmeren. Indien het venster willekeurige tekens laat zien of leeg blijft, dient u de

regeleenheid eerst in zijn oorspronkelijke stand terug te zetten, zoals in de nu volgende alinea

wordt verklaard.

TERUGZET-PROCEDURE: Zet de funktiekeuzeschakelaar in de stand AUTO. Ongeveer anderhalve

centimeter onder de funktiekeuzeschakelaar bevindt zich een kleine, ongemarkeerde opening.

Steek een stukje ijzerdraad, bijvoorbeeld het eind van een paperclip, door deze opening

en druk even op de onder het bedieningspaneel gelegen reset-schakelaar. Het venster begint

nu te knipperen en toont "00:00". Druk op de rode schakelaar STOP/CLEAR: Het knipperen houdt op

en het venster toont "12:00", terwijl de dubbele punt tussen de uren en de minuten gaat

knipperen om aan te geven dat de klok loopt en de MARK automaat normaal functioneert.

PROGRAMMASCHAKELAARS (4-5-6-7): De vier programmaschakelaars links en rechts van het

venster zijn van een type, dat onmiddellijk reageert. Wanneer u een schakelaar ingedrukt houdt,

blijven de cijfers snel verspringen. Drukt u een schakelaar in en laat u hem daarna weer los,

dan verspringt het cijfer slechts eenmaal.

a. 	Instellen van huidige tijdstip

Bediening				Uitlezing

1.	FK stand op CLOCK			12:00 (een punt naast de minuten

betekent PM = namiddag).

2.	Druk op HOURS/MONTHS/STATION tot de huidige 	LED geeft uren aan.

tijd in hele uren bereikt is.

3.	Druk op MIN/DAYS/DAY NO. tot huidige tijd in 	LED geeft minuten aan.

minuten bereikt is.

b. 	Instellen van de datum

1.	FK stand op DATE				LED geeft maand en dag aan

(nu 1.1.)

2.	Druk op HOURS/MONTHS/STATION tot huidige	LED geeft 1 tot 12 aan (1=jan.)

maandnummer.				(2=febr. etc.)

3.	Druk op MIN/DAYS/DAY NO. tot huidige dag van de	LED geeft 1 tot 31 aan op

maand.				rechtergedeelte.

c. 	Instellen van dagnummer

1.	FK op stand DAY NO.			LED geeft nu (1) aan op rechter-

gedeelte.

2.	Druk op MIN/DAYS/DAY NO. tot huidige dag

bereikt is				LED geeft 1e tot 7e dag aan

(zon=1 ma=2 etc.)

d. 	Instellen dagen (program 1)

1.	Zet PROGRAM knop in stand P1		P1

2.	Zet CALENDAR knop op 7 Day		Voor beregeningsdagen lampje aan

3.	FK op stand CALENDAR

4.	Kies de gewenste dag door op de knop		De dagen 1 t/m 7 verschijnen in

HOURS/MONTHS/STATION te drukken.		het venster.

5.	De dag waarop gedraaid moet worden kunt u	Het bijbehorende kalenderlampje

kiezen door op de knop MIN/DAY/DAY NO. te	gaat aan of uit.

-	Het draaien vindt plaats op de dagen waarvan

de lampjes branden.

e. 	Instellen van de duur

1.	FK in stand DURATION			LED geeft aan: links=station,

rechts = duur in minuten

2.	Druk op HOURS/MONTHS/STATION voor keuze station	Stationnummers 1 t/m 6 (of 8)

verschijnen

3.	Stel duur in door MIN/DAY/DAY NO. knop	Duur 0 (=off) tot 99 minuten mogelijk

in te drukken				(clear/stop knop=off)

4.	Herhaal vernoemde 2 handelingen voor resterende stations

LET OP:

ALLE STATIONS DIE NIET WORDEN GEBRUIKT DIENEN TE WORDEN UITGESCHAKELD DOOR HET STATIONS-NUMMER TE KIEZEN EN OP DE KNOP "CLEAR/STOP" TE DRUKKEN.

z.o.z.

Bediening				Uitlezing

f. 	Instellen van de starttijden A,B,C en D.

1.	FK op START TIME A			1:00 PM = namiddag

2.	Druk op HOURS/MONTHS/STATION om het uur van	ingestelde uur

de gewenste starttijd in te stellen

3.	Druk op MIN/DAY/DAY NO. om de minuten in te stellen	ingestelde starttijd

4.	Stel dan starttijden voor B,C en D naar keuze in als

boven omschreven.

5. 	FK op AUTO

LET OP:	IEDERE VOLGENDE STARTTIJD DIENT TENMINSTE 1 MINUUT NA AFLOOP

VAN DE VORIGE TOTALE PERIODE TE ZIJN.

g. 	Instellen P2 programma:

Indien meer dan 4 starttijden gewenst zijn of als een ander programma

gewenst is, kan programma P2 worden ingesteld.

1.	Zet programmaschakelaar op P2

2.	Verder handelingen uitvoeren als onder punt d3 t/m f5

h. 	Handbediend een cyclus starten

Indien buiten de ingestelde automatische starttijden om, extra beregening gewenst is,

kan semi-automatisch gestart worden:

1.	FK op AUTO				huidige tijd verschijnt

2.	PROGRAM knop op P1 of P2			Alleen het ingestelde programma

wordt afgewerkt

3.	Druk START/INDEX knop in tot gewenste 	Vanaf dit station zal de automaat

station verschijnt				zijn ingestelde programma voortzetten.

i. 	Handbediend een station starten

1.	FK op DURATION				Stationnummer en duur verschijnen

2.	PROGRAM knop op P1 of P2			Alleen het ingestelde programma wordt

afgewerkt.

3.	Druk HOURS/MONTHS/STATION knop in tot	Station en duur verschijnen

gewenste station verschijnt

4.	Druk START/INDEX knop in

5.	FK stand in AUTO

Automaat stopt na verstrijken van de ingestelde tijd van dat station en begint de eerstkomende ingestelde

starttijd met het normale programma.

BELANGRIJK:

ALS FK IN AUTO STAAT (NO i.5) MOETEN ZOWEL HET STATIONSNUMMER ALS DE TIJDSDUUR BIJ LED

AANGEGEVEN ZIJN. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DAN DIENEN DE HANDELINGEN i  1 t/m 5 HERHAALD

TE WORDEN:

Een lopend programma kan tussentijds worden gestopt door eenmaal op de knop "CLEAR/STOP"

te drukken.

*** PAS OP ***

Bij ontbreken van de accu-batterijen zal na stroomstoring de regenautomaat terug

vallen op een basisprogramma, waarbij 1 uur na het terugkeren van de spanning

elk station gedurende 10 minuten aangestuurd wordt en de pomp gedurende het totaal

aantal stations (de gebruikte- en niet gebruikte) x 10 minuten zal blijven draaien.

Optie

Stroom-onderbrekingsschakelaar, deze kan geplaatst worden in de voeding naar

de regenautomaat welke ervoor zorgt dat bij stroomonderbreking, de

automaat handmatig middels een resetknop weer van spanning wordt voorzien, zodat

deze niet in het basisprogramma terugvalt.

techn/mark.hdl				Aquaco B.V.

Postbus 98

6660 AB  ELST

tel	: 0481-377177

fax	: 0481-373856

e-mail	: info@aquaco.nl

Voor storingen bel service afdeling: 0481-372720