Installatie en onderhoud PGM-sproeier.

Benodigdheden: 	-PGM-sproeier   -Hunter sleuteltje	   -Nozzle-set (eventueel)

Hoekinstelling.

De PGM-360 heeft geen instelbare sproeihoek. De PGM-ADJ is

wel instelbaar en in standaard op ca 40 graden ingesteld.

- Draai de sproeikop, met daarin de nozzle, tegen de

klokrichting in tot de linker aanslag bereikt is.

2	 Draai vervolgens de sproeikop met de klokrichting

mee, tot de rechter aanslag. Dit is de vaste zijde van

de sproeihoek. De sproeikop moet altijd in deze positie

- gehouden worden voor alle hoekinstellingen.

Sproeihoek vergroten.

- Steek het sleuteltje in het grijze busje aan de bovenzijde van het sproeikopje.

- Terwijl de sproeikop tegen de rechter aanslag gehouden wordt, draai de sleutel met de klokrichting mee. (Alle hoeken kunnen ingesteld worden met minder dan n volle draai van het sleuteltje.)

- De instelling is mogelijk tot de grootste hoekinstelling (360 graden) bereikt is. Ga dan ook nooit verder draaien!

- Stel tussen 40 en 360 graden de gewenste hoek in.

PGM specificatiekaart.

Sproeierhoek verkleinen.

- Steek het sleuteltje in het grijze buisje aan de bovenzijde van de sproeier.

- De sproeikop tegen de rechteraanslag houden en draai de sleutel tegen de klokrichting in.(De totale hoekinstelling kan altijd gedaan worden met minder dan een volle draai met het sleuteltje.)

- De instelling is mogelijk tot de kleinste hoekinstelling (40 graden) bereikt is. Ga dan nooit verder draaien!

- Stel tussen 40 en 360 graden de gewenste hoek in.

Radius / sproeibereik instelling.

Radius verkleinen.

Draai m.b.v. het sleuteltje de nozzleborg-/ radiusinstelschroef los. Als een grote radius gewenst is, monteer dan een grotere nozzle. Dit zal de hoeveelheid neerslag in mm/uur doen toenemen.

Radius vergroten.

# Draai m.b.v. het sleuteltje de nozzleborg-/ radiusinstelschroef los. Als een grotere radius gewenst is, monteer dan een grotere nozzle. Dit zal de hoeveelheid neerslag in mm/uur doen toenemen.

# Neerslag instelling.

Verhoging van de neerslag per uur:

- Verwijder de nozzle

- Monteer een grotere nozzle

- Stel de gewenste sproeiradius in

Verlaging van de neerslag per uur:

- Verwijder de nozzle

- Monteer een kleinere nozzle

- Stel de gewenste sproeiradius in

## Nozzle verwijderen / monteren

# Stap #1						Stap #2

Gebruik het inbussleuteltje				Nozzleplaatje

Om het nozzleplaatje					vasthouden,

Op te lichten.						Druk de nozzle

omlaag/ vooruit.

Stap #3

Trek de nozzle

Recht uit.

*Zit het schroefje onder het nozzleplaatje dan deze linksom draaien tot deze gelijk is met de bovenkant van de sproeikop.

*Als het schroefje gelijk zit met de bovenkant van de sproeikop, kan in de omgekeerde volgorde de nieuwe nozzle gemonteerd worden.

Filter reinigen.

# PGM Chech Valve

In tegenstelling met de PGM pop-up zit bij de PGM-shrub sproeiers een chech valve (terugslagklepje) aan het filter gemonteerd. Dit klepje is standaard zodanig gemonteerd dat het functioneerd. Om het te gebruiken: